## Slide 1: 音響信号の分解と再構成
亀岡弘和
日本電信電話株式会社
NTTコミュニケーション科学基礎研究所
MIRU×KIKU

## Slide 2: 略歴
専門： 音声・音楽などの音響信号を対象とした信号処理や機械学習
東京大学大学院情報理工学系研究科 システム情報学専攻 博士課程修了
日本電信電話株式会社入社 NTTコミュニケーション科学基礎研究所配属
東京大学大学院情報理工学系研究科 システム情報学専攻 客員准教授
NTTコミュニケーション科学基礎研究所 特別研究員
国立情報学研究所 客員准教授
2007.03
2007.04
2011-2016
2015-現在
2016-現在

## Slide 3: 音声音響信号処理の事例紹介 (1/7)
音声分析合成
声帯
音声波形
声道特性
声帯振動波形
ソースフィルタモデル（音声生成過程モデル）
パルス列音源
白色雑音源
声帯波形
線形システム
合成音声
声道特性
（有声音源）
（無声音源）
分析：音声波形 を声帯波形と声道特性に分解
合成：推定した声帯情報と声道情報から元音声を再現

## Slide 4: 音声音響信号処理の事例紹介 (2/7)
音声の抑揚変換
基本周波数パターン（声の高さの時間変化）
甲状軟骨の運動を推定
回転
並進
声帯

## Slide 5: 音声音響信号処理の事例紹介 (2/7)
音声の抑揚変換
基本周波数パターン（声の高さの時間変化）
甲状軟骨の運動を変更
回転
並進
声帯

## Slide 6: 音声音響信号処理の事例紹介 (2/7)
音声の抑揚変換
基本周波数パターン（声の高さの時間変化）
甲状軟骨の運動を変更
回転
並進
声帯

## Slide 7: 音声音響信号処理の事例紹介 (3/7)
打楽器音分離
0
2
4
6
8
10
15
20
25
30
40
Frequency
Time
打楽器音成分
Frequency
Time
Time
Frequency
調波音成分
音楽音響信号

## Slide 8: 音声音響信号処理の事例紹介 (4/7)
モノラル楽器音分離

## Slide 9: 音声音響信号処理の事例紹介 (5/7)
楽音加工
音高操作による調変換
加工例１
  原曲（ト長調）
  短調に変換
加工例２
  原曲（ホ長調）
  短調に変換
加工例３
  原曲（ト長調）
  短調に変換

## Slide 10: 音声音響信号処理の事例紹介 (6/7)
残響除去
残響除去
原音声
残響音声
残響除去音声

## Slide 11: 音声音響信号処理の事例紹介 (7/7)
多チャンネル音源分離
y1 y2 y3 y4
分離信号
http://www.kecl.ntt.co.jp/icl/signal/sawada/demo/bss2to4/index.html

## Slide 12: アウトライン
確率モデルを用いた逆問題へのアプローチ
確率モデルを用いた音響信号の分解再構成
  声道スペクトル推定
  残響除去
  音源定位
  音源分離
  基本周波数パターン分析合成

## Slide 13: 音声音響信号処理問題の多くは逆問題
音声
  声道パラメータ推定
  基本周波数パターン生成 過程パラメータ推定
  音声認識
音響
  多チャンネル音源分離
  残響除去
  音源定位
  音場再現
音楽
  モノラル楽音分離
  自動採譜
本日は晴天なり
Log-frequency
Time

## Slide 14: 音響信号データの特殊性
時系列データである
物理的なメカニズムに従って生成されるデータである
frequency
Time (s)
Magnitude

## Slide 15: 逆問題へのアプローチ
逆問題： 『「結果」からその「原因」を推定する問題』
原因
結果
→混合信号
→音声信号
→音楽音響信号
音源の混合過程
音声生成過程
楽譜＆演奏
（例）
  原因 θ についての 統計的傾向 や 物理的事実 が推定のヒントになる
順
逆
Log-frequency
Time
  多くは数理的に不良設定

## Slide 16: 生成モデルアプローチ
尤度関数の仮定
  観測データ を生成する確率的 なプロセス をモデル化
事前分布の仮定
  生成モデルのパラメータ θ の 生成プロセス をモデル化
推論（逆問題）
  データ Y から θ と α を推論
  最尤推定量 ，MAP推定量 MMSE推定量 ，ベイズ事後分布
生成モデル
（順問題）
「原因の原因」
「原因」
「結果」

## Slide 17: 線形予測分析による音声分析合成 [Itakura+1968]
動機：符号化への応用
  少ないパラメータで音声信号を表現したい
問題：線形予測誤差の最小化
  時刻 の信号のサンプル値 を、過去のサンプル値 の線形結合で「予測」
  「予測」の誤差を最小にするには 結合係数（予測係数という）をどう置けば良い？
time

## Slide 18: 線形システムとしての解釈
音声信号から予測誤差を出力する線形システム
予測誤差を入力として音声信号を出力する線形システムは？
音声信号
予測誤差
自己回帰システム（全極モデル）
予測誤差
音声信号

## Slide 19: ソース・フィルタ理論と線形予測分析
ソース・フィルタモデル：線形な音声生成過程モデル
声帯
音声波形
声道 インパルス応答
声帯振動
Fourier
変換
Fourier
変換
Fourier
変換
声帯スペクトル
声道スペクトル
音声スペクトル
声帯振動
音声波形
無損失等長音響管による声道モデルに相当
自己回帰システムの仮定

## Slide 20: ソース・フィルタ理論と線形予測分析
ソース・フィルタモデル：線形な音声生成過程モデル
音声波形
声道 インパルス応答
声帯振動
Fourier
変換
Fourier
変換
Fourier
変換
声帯スペクトル
声道スペクトル
音声スペクトル
声帯振動
音声波形
無損失等長音響管による声道モデルに相当
自己回帰システムの仮定
声帯

## Slide 21: ソース・フィルタ理論と線形予測分析
ソース・フィルタモデル：線形な音声生成過程モデル
無損失等長音響管による声道モデルに相当
自己回帰システムの仮定
音声波形
声道 インパルス応答
声帯音源波形
Fourier
変換
Fourier
変換
Fourier
変換
声帯音源スペクトル
声道周波数応答
音声スペクトル
声帯音源波形
音声波形
声帯
声道

## Slide 22: ソース・フィルタ理論と線形予測分析
ソース・フィルタモデル：線形な音声生成過程モデル
音声波形
声道 インパルス応答
声帯音源波形
Fourier
変換
Fourier
変換
Fourier
変換
声帯音源スペクトル
声道周波数応答
音声スペクトル
声帯音源波形
音声波形

## Slide 23: ソース・フィルタ理論と線形予測分析
ソース・フィルタモデル：線形な音声生成過程モデル
声道 インパルス応答
声帯音源波形
音声波形
Fourier
変換
Fourier
変換
Fourier
変換
声帯音源スペクトル
声道周波数応答
音声スペクトル

## Slide 24
体積増加
粒子変位
音圧
断面積

## Slide 25
体積増加
粒子変位
音圧
断面積

## Slide 29: 生成モデルアプローチによる線形予測分析
全極システムによる音声生成過程
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
声道インパルス応答 （全極システム）
声帯音源信号
パワー の白色過程
音声信号
音声波形
声道特性
声帯振動波形

## Slide 30: 生成モデルアプローチによる線形予測分析
全極システムによる音声生成過程
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
パワー の白色過程
音声波形
声道特性
声帯振動波形
声道インパルス応答 （全極システム）
音声信号

## Slide 31: アウトライン
確率モデルを用いた逆問題へのアプローチ
確率統計・パターン認識・信号処理の基礎
  確率則，ベイズの定理，有名な確率分布，推定量
  主成分分析，混合正規分布モデル，隠れマルコフモデル
  線形時不変システム，フーリエ変換
確率モデルを用いた音声音響信号処理
  音声分析合成
  残響除去
  音源定位
  音源分離
  基本周波数パターン分析合成
  音場再現

## Slide 32: アウトライン
確率モデルを用いた逆問題へのアプローチ
確率統計・パターン認識・信号処理の基礎
  確率則，ベイズの定理，有名な確率分布，推定量
  主成分分析，混合正規分布モデル，隠れマルコフモデル
  線形時不変システム，フーリエ変換
確率モデルを用いた音声音響信号処理
  音声分析合成
  残響除去
  音源定位
  音源分離
  基本周波数パターン分析合成
  音場再現

## Slide 33: ブラインド残響除去
室内で収音した音声信号には残響が不可避的に混入 ⇒音声認識などの音声処理システムの性能劣化の要因
話者が移動しないなら残響重畳プロセスは線形時不変システム で記述される
原音声 信号
（未知）
収音信号
室内インパルス応答 （未知）
原音声信号も室内インパルス応答も未知の状況で、収音信号のみから原音声信号をいかに推定する問題

## Slide 34: 生成モデルアプローチによるブラインド残響除去
残響重畳過程
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
原音声信号
観測信号
室内インパルス応答
音声信号モデルパラメータ
時変ガウス音源モデル，時間周波数 成分のスパース性などの仮定
原音声信号
室内 インパルス応答
観測信号

## Slide 35: 生成モデルアプローチによるブラインド残響除去
残響重畳過程
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
室内インパルス応答
音声信号モデルパラメータ
観測信号
時変ガウス音源モデル，時間周波数 成分のスパース性などの仮定
原音声信号
室内 インパルス応答
観測信号

## Slide 36: アウトライン
確率モデルを用いた逆問題へのアプローチ
確率統計・パターン認識・信号処理の基礎
  確率則，ベイズの定理，有名な確率分布，推定量
  主成分分析，混合正規分布モデル，隠れマルコフモデル
  線形時不変システム，フーリエ変換
確率モデルを用いた音声音響信号処理
  音声分析合成
  残響除去
  音源定位
  音源分離
  基本周波数パターン分析合成
  音場再現

## Slide 37: アウトライン
確率モデルを用いた逆問題へのアプローチ
確率統計・パターン認識・信号処理の基礎
  確率則，ベイズの定理，有名な確率分布，推定量
  主成分分析，混合正規分布モデル，隠れマルコフモデル
  線形時不変システム，フーリエ変換
確率モデルを用いた音声音響信号処理
  音声分析合成
  残響除去
  音源定位
  音源分離
  基本周波数パターン分析合成
  音場再現

## Slide 38: 音源定位
複数点で観測した音響信号から音源位置を推定する問題
  ロボット聴覚，レーダー，ソナー，音声強調などへの応用
球面波が満たす時空間偏微分方程式
  観測点 r における音圧
  空間勾配
  時間微分
Observation point
Source
を消去
[Ando et al. 2007]

## Slide 39: 生成モデルアプローチによる音源定位 [Suzuki&Kameoka 2016]
マイクロホンアレー観測信号の生成プロセス
アレー幾何
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
定数
観測信号
空間差分近似
音源位置
球面波方程式からのズレ
（近似誤差）

## Slide 40: 生成モデルアプローチによる音源定位 [Suzuki&Kameoka 2016]
マイクロホンアレー観測信号の生成プロセス
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
音源位置
定数
観測信号
アレー幾何
空間差分近似

## Slide 41: アウトライン
確率モデルを用いた逆問題へのアプローチ
確率統計・パターン認識・信号処理の基礎
  確率則，ベイズの定理，有名な確率分布，推定量
  主成分分析，混合正規分布モデル，隠れマルコフモデル
  線形時不変システム，フーリエ変換
確率モデルを用いた音声音響信号処理
  音声分析合成
  残響除去
  音源定位
  音源分離
  基本周波数パターン分析合成
  音場再現

## Slide 42: アウトライン
確率モデルを用いた逆問題へのアプローチ
確率統計・パターン認識・信号処理の基礎
  確率則，ベイズの定理，有名な確率分布，推定量
  主成分分析，混合正規分布モデル，隠れマルコフモデル
  線形時不変システム，フーリエ変換
確率モデルを用いた音声音響信号処理
  音声分析合成
  残響除去
  音源定位
  音源分離
  基本周波数パターン分析合成
  音場再現

## Slide 43: 音源分離
複数の音源信号が重畳した混合信号から各音源信号成分を分離・復元する問題
  音声認識の前処理，ロボット聴覚，楽音信号加工，音声強調，・・・
一般に混ざったものから元の成分を復元するのは困難
  7 + 4 = 11 を計算するのは簡単だが、11という結果のみから何と何を足したかを知ることはできない
  何らかの仮定が必要
モノラル音源分離
  各音源の性質や傾向が手がかりとなる
多チャンネル音源分離
  上記に加え，空間情報も手がかりとして使える

## Slide 44: 補足資料：スペクトログラム
短時間Fourier変換 (STFT) スペクトログラム
ウェーブレット変換スペクトログラム
線形周波数
対数周波数

## Slide 45: モノラル音源分離の難しさ
J.S.Bach: Ricercare a 6 aus “Das Musikalische Opfer” BWV1079
King Friedrich’s Theme
flute
strings

## Slide 46: 非負値行列因子分解 (NMF) 法
「行列積」としてのスペクトログラム
time
Frequency
[Smaragdis+2003]

## Slide 47: 非負値行列因子分解 (NMF) 法
time
Frequency
各楽音の「アクティベーション」
各楽音のスペクトル
「行列積」としてのスペクトログラム
[Smaragdis+2003]

## Slide 48: 非負値行列因子分解 (NMF) 法
Frequency
行列分解（逆問題）は多重音解析に相当
[Smaragdis+2003]

## Slide 49: 生成モデルアプローチによるモノラル楽音分離
行列積モデルによる 観測スペクトログラムの生成プロセス
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
アクティベーション
基底スペクトル
多重音スペクトログラム
非負制約などの仮定
非負制約などの仮定
時間
周波数

## Slide 50: Limitation of spectrogram modeling with NMF
Uses mixing model defined in magnitude/power domain
  Does not take account of phase
Complex spectrogram
Time-domain signal
Linear
Magnitude spectrogram
Time-frequency decomposition
Taking the absolute value
Nonlinear
Additivity does not hold

## Slide 51: Complex NMF [Kameoka+2009]
Realizes NMF-like decompositions in complex spectrogram domain
Observed magnitude spectrogram Y
NMF
Basis spectrum
Magnitude spectrogram
of source 1
Time-varying amplitude
Time
Frequency
Not additive
Observed complex
spectrogram Y
Complex NMF
Complex
spectrogram
of source 1
Frequency
Time-varying
phase
Additive!
Mixing model in complex spectrogram domain
  Modeling as the sum of L additive components:
Not matrix multiplication any more

## Slide 52: Itakura-Saito NMF [Fevotte+2009]
Generative model of STFT spectrogram of mixture of Gaussian random signals
If and are independent ...
Itakura-Saito divergence
Power spectrogram of source l
Likelihood function of H and U
NMF using IS divergence as goodness-of-fit criterion
Complex spectrogram of source l

## Slide 53: Problem formulation of Complex NMF
Optimization problem
Regularization term
Observed complex
spectrogram Y
Complex
spectrogram of
component 1
Frequency
Phase spectrogram
Complex
spectrogram of
component L
Time
Notes: This idea can be formulated as follows.

## Slide 54: Problem formulation of Complex NMF
Optimization problem
Hard to optimize c due to nonlinearity
Regularization term
Jensen’s inequality for convex functions f with real arguments y and :
subject to
Notes: This idea can be formulated as follows.

## Slide 55: Problem formulation of Complex NMF
Optimization problem
subject to
Regularization term
Jensen’s inequality for convex functions f with real arguments y and :
subject to
Surrogate function that majorizes objective function
Auxiliary variable
Notes: This idea can be formulated as follows.

## Slide 56: Problem formulation of Complex NMF
Optimization problem
subject to
Regularization term
Jensen’s inequality for convex functions f with real arguments y and :
subject to
Surrogate function that majorizes objective function
Auxiliary variable
Objective function
Auxiliary
function
[1]
[2]
Notes: This idea can be formulated as follows.

## Slide 57: Complex NMF algorithm (convergence guaranteed)
(Step 1) Update auxiliary variables
(Step 2) Update model parameters
Notes: The update rules for all the variables can be derived analytically.
Here I will omit the derivation and just show the update rules.

## Slide 58: "Dual" Complex NMF
Optimization algorithm:
(Step 1) Update auxiliary variables
(Step 2) Update model parameters
Let us consider exchanging the roles of X and c

## Slide 59: "Dual" Complex NMF
Optimization algorithm:
(Step 1) Update auxiliary variables
(Step 2) Update model parameters
What are we actually minimizing with this algorithm?

## Slide 60: Dual Complex NMF formulation
"Dual form" of Complex NMF
Magnitude
spectrogram
of Xl
Regularization term
Observed complex
spectrogram Y
Complex
spectrogram of
component 1
Complex
spectrogram of
component L
Frequency
Time
Notes: This idea can be formulated as follows.
First, this equality constraint is intended to ensure that the sum of the source components is equal to the observed signal.

## Slide 61: Dual Complex NMF formulation
"Dual form" of Complex NMF
Re
Im
Equality holds when
Indifferentiable with respect to Xl
Regularization term
Notes: This idea can be formulated as follows.
First, this equality constraint is intended to ensure that the sum of the source components is equal to the observed signal.

## Slide 62: Dual Complex NMF
"Dual form" of Complex NMF
Re
Im
Equality holds when
Surrogate function that majorizes objective function
Dual Complex NMF formulation
Regularization term
Notes: This idea can be formulated as follows.
First, this equality constraint is intended to ensure that the sum of the source components is equal to the observed signal.

## Slide 63: Dual Complex NMF
"Dual form" of Complex NMF
Re
Im
Equality holds when
Surrogate function that majorizes objective function
Dual Complex NMF formulation
Regularization term
Objective function
Auxiliary
function
[1]
[2]
Notes: This idea can be formulated as follows.
First, this equality constraint is intended to ensure that the sum of the source components is equal to the observed signal.

## Slide 64: Dual Complex NMF algorithm
Optimization algorithm:
(Step 1) Update auxiliary variables
(Step 2) Update model parameters
Leads to the dual version of the complex NMF algorithm

## Slide 65: Constraint that all complex spectrograms must satisfy
Complex NMF and IS-NMF treat phase at each time-frequency point as independent parameter (or latent variable).
However, phases at different time-frequency points are in fact constrained and dependent on each other.
Complex spectrum
at frame 1
Complex spectrum
at frame 2
Complex spectrogram
arranged as vector
Complex spectrogram
Time
Frequency
Notes: Here, let us consider a very long column vector obtained by stacking all the columns of the complex spectrogram on top of one another
Since a time-frequency component of a signal is given by the inner product between the time-frequency basis function and the signal of the entire period,

## Slide 66: Constraint that all complex spectrograms must satisfy
Complex NMF and IS-NMF treat phase at each time-frequency point as independent parameter (or latent variable).
However, phases at different time-frequency points are in fact constrained and dependent on each other.
Complex spectrum
at frame 1
Complex spectrum
at frame 2
Complex spectrogram
arranged as vector
...
...
...
...
Entire signal
TF basis functions of frame 1
TF basis functions
of frame 2
Complex NMF and IS-NMF fail to
take account of this kind of redundancy
Complex spectrogram
Time
Frequency
Complex spectrogram x is
redundant representation of s
Notes: the vector x is given by the product of a matrix containing TF basis functions and the entire signal arranged as a vector s.
Since the number of the time-frequency points is typically set much larger than the number of all the sampling points of the signal, x is a redundant representation of s.
One drawback with the complex NMF and IS-NMF frameworks is that they ***

## Slide 67: Time-domain spectrogram factorization (TSF)
We wish to decompose observed signal y into the sum of source components s1,..., sL
We would also like the magnitude spectrogram of each source component sl to be as close to rank-1 structure as possible
Magnitude
spectrogram
of s1
Transformation
to magnitude spectrogram
TSF
Observed magnitude spectrogram Y
NMF
Basis spectrum
Magnitude spectrogram
of source 1
Time-varying amplitude
Time
Frequency
Rank-1
structure
Notes: Instead of using mixing models defined in the time-frequency domain, we propose introducing a time-domain model that makes it possible to realize NMF-like signal decompositions.
While the NMF considers decomposing an observed magnitude spectrogram into the sum of L rank-1 spectrograms, we consider decomposing the observed time-domain signal into the sum of L components, such that the magnitude spectrogram of each component is as close to a rank-1 structure as possible.

## Slide 68: Problem formulation of TSF
Optimization problem
Entire signal
of source l
TF basis with frame t and frequency .
Magnitude
spectrogram
of sl
Regularization term
Showed about 1.0 dB improvement over Complex NMF
Optimization algorithm can be derived in similar manner
Notes: This idea can be formulated as follows.
First, this equality constraint is intended to ensure that the sum of the source components is equal to the observed signal.

## Slide 69: DNN-based speech sparation [Weninger+2015, Wang+2014, Du+2014]
DNN-based time-frequency mask estimation
  Classifies source type that dominates each time-frequency bin
  Uses predicted class label to obtain time-frequency mask
Although these “class-based” methods can succeed in speaker-dependent case, they fail to learn in speaker-independent case due to permutation problem

## Slide 70: Permutation problem in class-based methods
Ordinary NNs have an output dimension for each target source class
  Difficult to learn if permutation of training targets into slots is arbitrary and indeterminate
Training example 1
Training example 2
Speaker A = class1
Speaker B = class2
Speaker B = class1
Speaker A = class2

## Slide 71: Deep Clustering [Hershey+2016]
The idea is to use permutation-free partition labels (instead of class labels) to learn a DNN that predicts embedding features such that performing some simple clustering in the embedding space will likely lead to a partition that is close to the target
  Input: (log spectral magnitude at TF point i)
  Output: (embedding feature)
  Target: where is binary indicator, which takes the value 1 if data i is assigned to cluster c
  Training criterion

## Slide 72: Example of three-speaker separation
Top: mixture log spectrogram
Middle: Ideal Binary Mask (Dark blue shows silence)
Bottom: output mask from proposed system trained on two-speaker mixtures
Works well even in non-speaker-dependent setting

## Slide 73: ブラインド音源分離 (BlindSourceSeparation)
複数のマイクで取得した音響信号のみから各音源信号 を分離／定位する問題
  音源信号，混合過程が いずれも未知であること から「ブラインド」
実応用場面
  音を使った監視システム
    どこで何が起こっているかを検知
    介護や防犯のための安全モニタリングとしての応用 Cf. ShotSpotter （米国で開発されている発砲事件の検知システム）
  人間のカクテルパーティー効果の模倣
    ロボット聴覚，補聴器への応用

## Slide 74: マイクロホンで観測される信号の生成プロセス
“畳みこみ混合”
音源1
音源2
音源1マイク1：
音源1マイク2：
音源2マイク1：
音源2マイク2：
マイクまでの 到達時間
マイク1
マイク2
残響があると・・・

## Slide 75: マイクロホンで観測される信号の生成プロセス
“畳みこみ混合”
音源1
音源2
音源1マイク1：
音源1マイク2：
音源2マイク1：
音源2マイク2：
マイク1
マイク2
残響があると・・・
...

## Slide 76: マイクロホンで観測される信号の生成プロセス
“畳みこみ混合”
音源1
音源2
音源1マイク1：
音源1マイク2：
音源2マイク1：
音源2マイク2：
マイク1
マイク2
残響があると・・・
...
∴
マイク1の観測信号：
マイク2の観測信号：

## Slide 77: マイクロホンで観測される信号の生成プロセス
畳み込み定理を利用して 畳み込み混合モデルを時間周波数領域に展開：
「時間領域の 畳み込み混合モデル」
「時間周波数領域の 瞬時混合モデル」
周波数ωごとに見れば行列積
周波数 index
時刻 index
マイク index
音源
index
音源
index

## Slide 78: 逆問題への手がかり
周波数ωごとに見れば行列積
周波数 index
時刻 index
マイク index
音源
index
音源
index

## Slide 79: 逆問題への手がかり
以上の生成プロセスの逆問題（音源分離）は不良設定
  音源数＞マイク数
  パーミュテーションの任意性
は劣決定
置換行列
周波数 index
時刻 index
マイク index
音源
index
音源
index

## Slide 80: 逆問題への手がかり
以上の生成プロセスの逆問題（音源分離）は不良設定
  音源数＞マイク数
  パーミュテーションの任意性
は劣決定
置換行列
周波数ごとに 個別に分離が 得られても…
時間
周波数
時間
周波数
音源 1
音源 2
時間
周波数
時間
周波数
音源 1 (仮)
音源 2 (仮)
パーミュテーション整合
周波数 index
時刻 index
マイク index
音源
index
音源
index

## Slide 81: 逆問題への手がかり
以上の生成プロセスの逆問題（音源分離）は不良設定
  音源数＞マイク数
  パーミュテーションの任意性
は劣決定
置換行列
周波数 index
時刻 index
マイク index
音源
index
音源
index

## Slide 82: 補足資料： BSSの従来研究
時間周波数領域BSSの代表的アプローチ
  音源数＝マイク数の場合 独立成分分析 (ICA) e.g. [Smaragdis+2003]
    音源間の統計的独立性規準 f を最大化するように A の逆行列 W を推定
  音源数＞マイク数の場合 時間周波数マスキング e.g. [Yilmaz+2004]
    ・各時間周波数点において単一音源のみが支配的と仮定
    ・各時間周波数点で得られる音源到来方向に関する特徴量をもとに 各時間周波数点をクラスタリング
パーミュテーション整合のアプローチ
  音源到来方向 [Kurita+2000]，帯域間の振幅相関 [Murata+2001]，調波性 [Sawada+2004]，デルタ振幅の帯域間の同期性 [Ono+2010]に基づく手法など多数
BSSとパーミュテーションの同時解決アプローチ
  マイク数＝音源数の場合 独立ベクトル分析 (IVA) [Kim+2006, Hiroe2006]
  音源数＞マイク数の場合 多チャンネルNMF [Sawada+2012]

## Slide 83: 逆問題への手がかり
以上の生成プロセスの逆問題（音源分離）は不良設定
  音源数＞マイク数
  パーミュテーションの任意性
解を絞り込むための手がかりが必要
  NMF同様，音源スペクトログラムのrank-1構造を仮定
  ⇒ NMFの多チャンネル拡張
は劣決定
置換行列
周波数 index
時刻 index
マイク index
音源
index
音源
index

## Slide 84: 生成モデルアプローチの定式化例
独立ベクトル分析／多チャンネルNMFによる音源分離
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
アレー応答
音源信号
マイクロホンアレー信号
パワースペクトログラム
[Ono 2011, Ozerov 2010, Sawada 2012, Kitamura 2015, ...]

## Slide 85: 生成モデルアプローチの定式化例
独立ベクトル分析／多チャンネルNMFによる音源分離
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
アレー応答
マイクロホンアレー信号
パワースペクトログラム
[Ono 2011, Ozerov 2010, Sawada 2012, Kitamura 2015, ...]
⇒手法名の違いはスペクトログラム構造 に関する仮定の違い

## Slide 86: アウトライン
確率モデルを用いた逆問題へのアプローチ
確率統計・パターン認識・信号処理の基礎
  確率則，ベイズの定理，有名な確率分布，推定量
  主成分分析，混合正規分布モデル，隠れマルコフモデル
  線形時不変システム，フーリエ変換
確率モデルを用いた音声音響信号処理
  音声分析合成
  残響除去
  音源定位
  音源分離
  基本周波数パターン分析合成
  音場再現

## Slide 87: アウトライン
確率モデルを用いた逆問題へのアプローチ
確率統計・パターン認識・信号処理の基礎
  確率則，ベイズの定理，有名な確率分布，推定量
  主成分分析，混合正規分布モデル，隠れマルコフモデル
  線形時不変システム，フーリエ変換
確率モデルを用いた音声音響信号処理
  音声分析合成
  残響除去
  音源定位
  音源分離
  基本周波数パターン分析合成
  音場再現

## Slide 88: 基本周波数パターン分析合成
目的
  人が話す際の“自然な感じ”を保ったまま声の高低を調整し，様々な話し方の音声に変換できる音声分析合成系の実現
声の高低の時間変化（以後，F0パターン）には重要な 非言語的情報が含まれる
  声の表情，調子，意図，個人性，方言
  話し方の自然さ
F0パターンの生成過程モデルが提案されている
  音声のF0パターンは甲状軟骨の運動（フレーズ・アクセントの強さ・ タイミングに相当）によって制御される
  ⇒ 藤崎モデル [Fujisaki 1969]： 甲状軟骨によるF0パターンの生成過程を模擬したモデル
  音声から甲状軟骨の運動を推定できれば運動パラメータの操作を 介した「自然さ」を保証したフレーズ・アクセントの変換を実現可能
話し方の「自然さ」は，この制御メカニズム に即しているかどうかに相当
Notes: 順番入れ替え

## Slide 89: 藤崎モデルのパラメータ推定
藤崎モデルのパラメータ推定の難しさ
  藤崎モデルはフレーズ・アクセントに対応する運動成分の和で 表される為，パラメータ推定は不良設定の逆問題 （7+3 を解くのは簡単でも x + y = 10 となる x, y の解は無数に存在）
解決の手がかり
  自然音声におけるフレーズ・アクセント成分には統計的な偏りが 存在 → 逆問題解決の手がかり
フレーズ指令
アクセント指令
順問題
逆問題
甲状軟骨
F0パターン
臨界制動系
臨界制動系
回転
並進
声帯

## Slide 90: Statistical Phrase/Accent Command Estimation法
離散時間確率過程による藤崎モデルの確率モデル版
  統計的手法（EMアルゴリズム，動的計画法）を駆使した効率的な パラメータ推定アルゴリズムを導出できる
  フレーズ・アクセント成分の統計的な偏りを手がかりにすることが可能 （不良設定の逆問題を統計的アプローチにより解決）
For :
（状態系列）
経路制約付 隠れマルコフモデル
r0
p0
a0
a1
r1
a2
基本周波数パターンの確率モデル
基本周波数パターン生成過程モデル(藤崎モデル)
変 数 変 換
隠れマルコフモデルによる
区分定常なガウス過程の表現
運動方程式に基づく
変数変換
EMアルゴリズムと動的 計画法による最尤推定
[Kameoka+2010, Yoshizato+2012]

## Slide 91: 生成モデルアプローチによる藤崎モデルパラメータ推定
基本周波数パターンの生成プロセス
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
アクセント成分
フレーズ成分
基本周波数パターン
アクセント指令
フレーズ指令
「藤崎モデル」[Fujisaki 1988]

## Slide 92: 生成モデルアプローチによる藤崎モデルパラメータ推定
基本周波数パターンの生成プロセス
「原因 の原因」
「原因」
「結果」
基本周波数パターン
アクセント指令
フレーズ指令
「藤崎モデル」[Fujisaki 1988]

## Slide 93: 藤崎モデルパラメータ推定/加工 (アクセントを標準語風に)
F0パターン
フレーズ指令・アクセント指令
回転
並進
声帯

## Slide 94: 藤崎モデルパラメータ推定/加工 (アクセントを標準語風に)
フレーズ指令・アクセント指令
F0パターン
回転
並進
声帯